Лабораторная работа № 1

Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности

Цель работы: Научиться пользоваться измерительными приборами (линейкой, измерительным цилиндром(мензуркой) и термометром); научиться записывать результат измерений с учетом погрешности.

Приборы и материалы: деревянный брусок, линейка с миллиметровыми делениями, измерительный цилиндр(мензурка), стакан с водой, термометр.

Правила техники безопасности.

Осторожно! Стекло! Будьте осторожны при работе со стеклянной посудой. Помните, стекло – хрупкий материал, легко трескается при ударах и резкой перемене температуры. Не пейте воду из стакана! Снимайте данные, не вынимая термометр из жидкости!

Тренировочные задания и вопросы

1.Найдите цену деления и снимите

показания стрелки. Результат запишите

с учетом абсолютной погрешности.

2.Определите цену деления термометров и

запишите показания их с учетом абсолютной

погрешности.

3.Найдите цену деления мензурок. С помощью какой мензурки измерения объема жидкости будут более точными?

4.Что значит измерить физическую величину?

5.Привидите примеры физических величин.

6.Приведите примеры измерительных приборов, применяемых на практике.

Порядок выполнения работы

1.Определите цену деления шкалы линейки.

2.Определите абсолютную погрешность измерения линейкой.

3.Измерьте длину (а), ширину (б) и высоту (h) деревянного бруска.

4.Запишите значения цены деления, погрешность и результаты измерений в таблицу.

5.Определите цену деления шкалы мензурки.

6.Определите абсолютную погрешность измерения мензуркой.

7.Налейте в мензурку немного воды из стакана. Измерьте объем воды V1.

8.Налейте в мензурку еще воды и определите ее объем V2.

9.Определите цену деления шкалы термометра.

10.Определите абсолютную погрешность измерения термометром.

11.Измерьте температуру воды в мензурке.

12.Запишите результаты всех измерений в таблицу.

Таблица

| Физический прибор | Цена деления шкалы | Абсолютная погрешность измерения | Физическая величина | Измеренное значение величины | Результат измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейка |  |  | Длина(а) |  |  |
|  |  |  | Ширина(б) |  |  |
|  |  |  | Высота(h) |  |  |
| Мензурка |  |  | Объем(V1) |  |  |
|  |  |  | Объем(V2) |  |  |
| Термометр |  |  | Темп-ра(t) |  |  |

13.Сделайте вывод из проделанной работы.