Лабораторная работа № 2

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины

Цель работы: выяснить, как зависят период и частота свободных колебаний математического маятника от его длины.

Приборы и материалы: штатив с муфтой и лапкой, шарик, прилепленный к нему нитью, секундомер, измерительная лента.

Правила техники безопасности.

На столе не должно быть никаких посторонних предметов. С металлическим шариком обращайтесь аккуратно!

Тренировочные задания и вопросы

1.Какие колебания называют свободными?

2.Что собой представляет собой математический маятник? Объясните как происходят колебания математического маятника.

3.В каких точках математический маятник

имеет максимальные значения скорости и

ускорения, а в каких минимальные?

4.От каких величин и как зависит период

колебаний математического маятника?

5. По графику определите амплитуду, период

и частоту колебаний математического маятника.

Порядок выполнения работы

1.Установите на краю стола штатив.

2.Закрепите нить маятника длиной 16 см в лапке штатива.

3.Отклоните шарик от положения равновесия на небольшую амплитуду (1-2 см) и отпустите. Измерьте промежуток времени, за который маятник совершит 30 полных колебаний.

4.Проведите еще 4 опыта так же как и в п.2-3 изменяя длину маятника.

5.Для каждого опыта вычислите период колебаний по формулам Т=t/N и Т=2π√ℓ/g

6.Определите частоту колебаний математического маятника по формуле ν=N/t.

7.Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу.

| Физическая величина | № опыта |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ℓ, м | 0,16 | 0,25 | 0,49 | 0,64 | 1 |
| N | 30 |
| t, с |  |  |  |  |  |
| T, с |  |  |  |  |  |
| ν, Гц |  |  |  |  |  |

8.Постройте график зависимости периода колебаний от длины маятника.

Т, с

0                                                                         ℓ, м

9.Сделайте соответствующие выводы.