Лабораторная работа № 3

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины

Цель работы: выяснить, как зависят период и частота свободных колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины.

Приборы и материалы: штатив с муфтой и лапкой, набор пружин, набор грузов, секундомер, измерительная лента.

Правила техники безопасности.

Долго не держать пружину в растянутом виде, т.к. может возникнуть остаточная деформация и пружина придет в негодность. Аккуратно обращаться с грузами. Не ронять!

Тренировочные задания и вопросы

1.Какое движение называют колебательным?

2.Что представляет собой пружинный маятник? Как происходят колебания пружинного маятника?

3.Какие колебания называют гармоническими?

4.От каких величин и как зависит период колебаний пружинного маятника?

5.Груз, подвешенный на длинном резиновом жгуте, совершал колебания, если отрезать ¾ длины жгута и подвесить на оставшуюся часть тот же груз, то как измениться период колебаний?

Порядок выполнения работы

1.Закрепите одну из пружин в лапке штатива.

2.Прикрепляя к пружине грузы разной массы, определите период колебаний маятника в каждом случае, измерив время 10 колебаний.

3.Покажите, что период колебаний пружинного маятника зависит от жесткости пружины. Для этого подвешивайте пружины разной жесткости с одним грузом, измеряя время 10 колебаний.

4. Для каждого опыта вычислите период колебаний по формулам Т=t/N и

5. Определите частоту колебаний математического маятника по формуле ν=N/t.

6.Определите жесткость пружины в каждом случае, используя формулу k=mg/Δℓ, где Δℓ=ℓ-ℓ0.

7.Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу.

| № опыта | m, кг | k, Н/м | N | t, с | T, с | ν, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 |  | 10 |  |  |  |
| 2 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

8.Постройте график зависимости периода колебаний от массы маятника.

Т, с

0                                                                         m, кг

9.Сделайте соответствующие выводы.